## Slide 1: 架構圖
負責人:林子豪

## Slide 2: 系統架構
系統架構內所用到的數位簽章、金鑰以及執行動作都存在於TPM內部，於要保護用的產品程式(product.py)內呼叫模組化的程式(verify.py)，再透過模組化的程式(verify.py)對TPM晶片模組進行驗證動作，verify.py 對TPM晶片模組傳送指令，TPM晶片模組回傳結果給verify.py，verify.py使用回傳的結果判斷驗證成功與否，成功則繼續執行.exe檔，失敗則直接關閉程式，由於模組化的驗證程式，同一台設備上的程式都可使用以此達到保護、驗證效果

## Slide 3: 系統架構
對TPM的操作，區分成輸入與輸出，輸入部分的金鑰以及數位簽章檔案平時儲存於TPM內部，透過權限以及密碼方式確保除硬體破壞外無法被其他方法提出或是破解，nv索引位址以及密碼則是產品出貨前設定好的，於程式因為寫成了模組化，因此能自行設定及調整nv 索引位址、密碼等輸入部分。

## Slide 4: 系統架構
包含了TPM公鑰以及私鑰的檔案，公鑰和私鑰於TPM內部透過指定算法後加密導出，並匯入密鑰檔案。每次重新導出的密鑰檔案都不一樣，且檔案不可讀。檔案類型(.ctx)。
用來產生以及驗證數位簽章的檔案，內容不限，可以是加密後檔案。檔案類型(.dat、.enc)。
透過私鑰對檔案簽名(加密)產生出的不可讀檔案，可以透過使用公鑰對該數位簽章解密，並與受簽名檔案比較。檔案類型(.rssa)。
密鑰檔案 ：
受簽名檔案：
數位簽章 ：
數位簽章
使用密鑰檔案內的私鑰對受簽名檔案簽名
於本地設備建立受簽名檔案
#註:解密數位簽章的動作存在於TPM內部，解密後並不會有檔案或結果輸出。
使用密鑰檔案內的公鑰對數位簽章解密
受簽名檔案
數位簽章解密內容
比對數位簽章解密內容與受簽名檔案內容
輸出驗證結果
驗證結果